A)    KULLANMA

- Makinenin fişi prize takılır .

- Kaynatılacak parçaya şase irtibatlandırılır ve pense uygun elektrot bağlanır.

- Kaynak makinesi uygun ampere alınır. ( Elektrot kalınlığının her 1 mm si için 40 amper )

- Kaynak işlemine başlamadan kaynak merkezi camı kontrol edilir.

- İş bitiminde fiş prizden çekilir.

B)   BAKIM

1.     Günlük Bakım

  - Elektrik kaynağının kabloları kontrol edilir.

  - Elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.

  - Makinaların genel temizliği yapılır.

2.      Haftalık Bakım

  - Elektrik kablolarının yalıtım özelliği kontrol edilir.

  - Pens,şase ayarları kontrol edilir.

  - Kabloların bağlantılarında eksiklik ,fazlalık,temassızlık olmamasına dikkat edilir.

  - Gösterge lambaları kontrol edilir.

  - Makinanın genel temizliği yapılır.

3.      6 Aylık Bakım

  - Elektrik ve elektronik sistemler kontrol edilir.

  - Sigorta ve sargılar temizlenir.

  - Fan kontrolü yapılır.